菊平牌多功能数控攻丝机

说

明

书

（使 用 前 请 勿 必 熟 读 本 说 明 书）

苏州菊平精密机械厂

电话0512-65086103 15850250183

目 录

- 前言…………………………………………1

- 安装说明及示意图…………………………2

- 攻丝功能使用说明…………………………3

- 扭矩模式使用说明…………………………6

- 其它功能使用说明…………………………7

- 常见问题及解决方法………………………10

- 丝锥夹头使用说明…………………………12

- 常见报警及处理方法………………………13

- 合格证书……………………………………15

- 装箱单………………………………………16

装 箱 单                          前   言

| 1 | 伺服电动马达 | 1支 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 上支架组件 | 1副 | 带万向头（W） 或垂直头（G） |
| 3 | 下支架组件 | 1副 |  |
| 4 | 电控柜 | 1台 |  |
| 5 | 电源线 | 1根 |  |
| 6 | 丝锥夹头 | 6个 |  |
| 7 | 内六角螺丝 | 4颗 | M10*30 |
| 8 | 说明书 | 1份 | 附有合格证 |

尊敬的用户感谢您选用本公司的产品。这是               您本公司的信任，同时也是我们的荣幸，因为本                公司生产的悬浮式多功能电动攻丝机目前在国内               该技术领域处于领先水平。本产品是在吸取国内                外同行先进技术基础上，加以开发的价廉物美的                电动攻丝机。同时我公司生产的电动攻丝机具有                设计精良，操作方便，工效高，噪音低，寿命长                等特点。产品质量完全可以与国外生产品相媲美。

希望在您好使用本产品之前，详细阅                     读本产品的说明，便于充分理解和正确使用。由                于公司技术在不断的改进，如有参数改变，恕不                                另行通知。

16                                                    1

安装说明及示意图

1、打开包装后请您小心零部件,尽量避免碰撞。

2、请您先看懂组装示意图，再进行安装。

3、请先选择一个安装台面，台面要平、稳、伸展空间大。

4、先在选好的台面上找位置打好固定座安装孔，再把固

定座安装在台面上。

5、把下支架组件套在固定座上，锁上锁紧扳手，再把上

支架组件套在下支架上，拧紧螺母。

6、取下橡胶套，慢慢放开，小心弹力过大受到伤害。

7、松开万向头/固定头的螺丝,将伺服电机装入孔中,拧

紧螺丝。

8、取出夹头装上相对应丝攻(另行购买),装到快换接头。

9、将电源线一头接入电控柜,一头接到电源插座上。

15

- “伺服未连接”或“伺服连接异常”：

当出现此报警信息时，请您不要关闭电源，打开控制箱盖，先看                                 攻丝功能使用说明

一下伺服驱动器的显示屏上有没有报警信息，伺服驱动器的报警信息                      ⑴  主界面

通常是以“E”字母开头的，如E-10、E-11等，如果伺服驱动器有报

警信息，请您根据伺服驱动器说明书查看相关报警的处理；如果伺服

驱动器未有报警信息，说明伺服驱动器没有问题，请您关闭机箱电源，

重点检查各个连接线及接头有无松动或异常，如果有，请重新坚固。

- 485通讯异常：

当出现此报警信息时，请您先关闭机箱电源，打开控制箱盖，重点检

查一下连接GSTM-V100型伺服攻丝机控制器与伺服驱动器之间的“

通讯线”有无异常，如果有松动或断线，请重新连上或坚固。

当您选择“参数”菜单中的“设备模式”参数为“攻丝模式”时，请将看到如上图所示的操控界面。                                                                             A  自动、手动模式

系统启动默认为自动模式，通过触摸屏幕上自动、手动图标，可以进行自动、手动切换。 ：表示处于自动模式（绿色）； ：表示处于手动模式（红色）。

手动模式中，按操作杆上的红键是正转，绿键是反转。“红”键和“绿”键都是“长按”有效，一旦松开按键，立即停转。

常见报警及处理方法

B   润滑开、润滑关

系统上电默认关闭润滑，通过触摸屏幕上润滑图标，可以进行润滑开、                    伺服攻丝机控制器具有自动报警功能。报警信息出现，并不一定是

润滑关切换，：润滑开（绿色）；润滑关（红色）。                           设备出故障了，相反，大部分的报警都是系统保护类的报警，比如

电压过高，环境温度过高等因素造成的系统自我保护报警，以防止C   锁定开、锁定关                                                               不适当的应用造成设备的损坏。

系统上电默认锁定开，锁定开伺服处于开启状态，手柄按键有效，当

锁定处于关状态，伺服处于关闭状态，手柄按键无效，只有重新切换                      故障常规处理方法：

到锁定开状态，才能进行相关操作。锁定开图标是绿色图标，                       报警发生时，屏幕上会出现报警类别信息，并发出连续的报警音，

锁定关图标是红色图标。锁定开、关可以通过触摸屏幕上的锁定	您可以通过以下方式处理：

开、关图标切换。                                                                  此时，您可以先，设备能够正常工作了分别是伺服报警、485通讯

异常报警、记忆芯片读写错误报警。

D   换档

“换档”按钮上显示的数字，即代表了您当前选择的档位号，您可以                      第一步：按手柄上的“退出”键或屏幕的“清除报警”按钮，如果

通过按此键选择其它的预设档位。如果厂家出厂设置的档位不能满足                              报警信息能够被清除，则设备恢复正常工作，您可以继续

您的加工需要，您可以通过改变档位参数来实现。                                              工作了。

第二步： 如果上一步不能清除报警，请关闭控制箱电源并重开（注

意：关闭电源后，请延迟5秒以上再重开），如果报警不

再出现，您可以正常工作了。

第三步：如果以上两步处理还不能清除报警，您可以看一下屏幕

报警提示信息，请根据报警信息分别处理：

丝锥夹头使用说明

1、丝锥夹头是一种具有螺距自动补偿和安全过载保护装置                     ⑵  档位参数设定

的先进螺纹加工工具，它具有动作灵活、扭矩稳定、安全可靠、                       第一步：按“参数”按钮，再选择“档位参数”，进入如左所示的

操作简便、使用寿命长等优点。                                                         “档位参数设置”界面

2、力矩的调整                                                                     第二步：点击选择您要设置的档位，如“档位1”

(a)各种规格的丝锥夹筒额定力矩见附表，其偏差不大于正负10%。                    第三步：进入“档位一参数设置”界面

(b)丝锥夹筒的额定力矩在出厂时已调整好，切不可随意拆卸。                        第四步：您可以选择设置进速度、退速度、螺纹深度、螺距等参数。3、额定力矩附表：                                                                        进速度：攻丝速度

| 规格/ mm | m10 | m12 | m14 | m16 | m18 | m20 | m22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭矩/N.mm | 15 | 25 | 37 | 45 | 75 | 86 | 99 |

退速度：退出速度

螺纹深度：要攻的螺纹的深度

螺距：丝锥的螺距

如果您要设置某个参数，如“进速度”，您要先点击选择“进速度”

| 规格/ mm | m24 | m27 | m30 | m33 | m36 | m39 | M42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扭矩/N.mm | 147 | 170 | 250 | 290 | 400 | 450 | 500 |

右侧的输入框，再输入速度数字，然后再按“OK”（注：如果您输

入的速度值超过设备最大转速值，您的输入将不能成功）

4、注意

当夹头出现打滑无法攻丝时，请取下夹头钢丝圈，用扳手卡住两孔

顺时针旋转增大扭力，反之减小。

⑶   加工计数

钢丝圈                                                 当您每完成一次攻丝加工时，系统会自动给您计数。当然，您也可以通过“参数”菜单中的“计数清零”功能将计数值重新置为0。

扭矩模式使用说明

在扭矩模式下，本设备可以作为“数控扭力扳手”使用，即您可以用于                  六. 为什么自动攻丝时一松开“攻丝键”（进键）电机就停转？

“拧螺丝”操作。                                                                    请检查“参数”中的“自动模式按键方式”参数项，如果该选项

扭力：“拧螺丝”时要到达的力                                                        的值为“长按”，就会出现如题所述的现象，此时，您只要将选

速度：“拧螺丝”时的转速                                                            项改为“点按”就可以了。

与攻丝模式相类似，您可以预设6个档位，每个档位您都可以设置不同                 七. 为什么有时候攻丝深度误差很大？

的扭力和速度。                                                                     自动攻丝的深度是从按下“攻丝键”开始计算的，所以请您务必

与攻丝模式的操控方式并不相同，扭矩模式没有反转退出操作。一旦您                     要先抵紧要加工的洞孔，再按键开始攻丝。否则攻丝深度就会不

按下“启动键”（进键），电机会按照您所选档位的速度不停转动，直到                      准。如果自动攻丝的过程中，出现阻力过大造成电机转速不正常，

达到设定的扭力才停止。                                                              也会导致深度误差加大。另外，由于减速装置等机械传动机械本

注：您按“停止键”（退出键）可以立即停止电机转动。                                  身就存在一定的误差，如果发现每次攻丝深度的误差都是成比例

扭矩模式的档位选择及参数设置方式与攻丝模式类似，您可以参照攻丝                     的，请通过设置参数项中的“传动误差设置”参数来调整。

模式功能说明，在此不再详细说明。                                               八.  攻丝或拧螺丝过程中想紧急停止怎么办？

在使用扭矩模式下，请务必在出厂参数设置页面设置电机额                      按“退出键”就能停止。

定扭力和最大扭力，否则有可能达不到想要的效果。                                  九.  为什么有时候攻正常螺纹会出现力不够，并报警停机？

请检查参数中的“最大扭力”参数项的值，如果偏小，请适

当增加该值。

常见问题及解决方法　　　　　　　　　　　　其它功能

一．如何实现攻丝到指定深度即自动退出？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A  切换操作模式

①设定好某一档位的丝锥螺距及攻丝深度                                             用于切换操作模式，您可以通过点击选取您想要的设备操控

②切换到该档位，并处于状态，移动丝锥头抵住洞孔                              模式。

③按一下 “攻丝”按钮，即开始自动攻丝，您可以通过屏幕

上的深度值实时监控攻入的深度                                                 B  扭力保护设定

二．可以锁止操作按钮以防止误操作吗？                                           最大扭力用于保护您的丝锥，一旦系统检测到扭力超过如下

将屏幕上的切换成状态，这样操控按钮就会失效。                          所示界面中设定的扭力值时，系统会停止工作并报警（注：

三．为什么有时候“自动模式”灯亮，攻丝时也不能自动退出？                     您可以通过按“退出键”清除报警）。

请您检查一下当前所选档位的“深度”、“螺距”、“退速度”                         在此设定的最大扭力值不能大于出厂设置设定的最大扭力数。

两个参数的值，只要有一个参数的为零，自动退出就不会生效。                        在设置最大扭力参数前，必须先设置好出厂设置的

四．怎样修改某一档位的转速及攻丝深度等参数？                                    额定扭力及电机最大扭力参数。

请您参见本说明书第5页关于档位参数设定的说明。

五.  攻丝过程中出现报警怎么办？

我们的产品具有一键快捷报警清除功能，大部分报警都能通过

按“退出键”清除，如果您通过按“退出键”清除不了故障，

请您重新断电再上电试一下，如果还是清除不了，可能是设备                           C  国际化设定

存在故障，请您联系我方司决。                                                     语言：通过触摸屏幕上的中文和英文图标，可以进行中文和英

文界面的切换。度量单位：通过触摸屏幕上的公制和英制图标可以进行公制和英制单位的切换。

D  自动模式按键方式                                                   G  恢复出厂设置

此模式只在自动模式下有效，通过触摸屏幕上的“点按”和“长                        通过触摸“恢复出厂设置：”文字右边的>>图标，屏幕会弹出

按”图标，可以进行点按和长按切换，“点按”方式下，按下手                        是否恢复出厂设置，按下“是”按键，系统将会恢复出厂设置，

柄上的进键，系统会自动攻丝到设置的螺纹深度后，自动退出，                        按下“否”按键，系统将不恢复出厂设置。

退出行程比攻丝深度多2圈；“长按”方式下，按下手柄上的进                        注：恢复出厂设置

键，电机转动，松开进键，电机停止。当攻丝到设定的螺纹深度                        参数时，如果出厂设置“存为默认参数:”选择为“是”时，系

时，电机自动退出，退出的行程比攻丝的行程多2圈。                                统会按厂家设置的默认参数恢复，否则将按系统设置的参数恢

复。

E  档位参数调整即存

通过开启和关闭档位参数调整即存模式可以选择档位参数修改是                    H  自动演示

否保存方式。                                                                     触摸“开始演示：”按键，系统会根据当前档位参数，设备会

进入循环“进”、“退”状态，直到按“退”键或屏幕上的“结

F  传动误差设置                                                           束演示”按钮退出演示状态。

由于机械传动，会导致攻丝的深度跟实际设置的深度存在一定的

偏差，此时可以通过设置传动误差系数进行补偿。通过触摸“传

动误差设置：”文字右边的>>图标，可以进行传动误差系数的设

置。

例如：攻丝螺纹深度需要电机转动5圈，而由于传动误差电

机实际只转动4圈，那么可以通过设置把传动误差系数设置为

1.2，使电机实际转动5圈。

注：传动误差补偿只针对攻丝模式有效，对扭力模式无效。

# Text boxes

按这里切换自动或手动攻丝

当前档位参数

按这里可切换档位，数字为当前档位号

按这里改变攻丝方向，正向：攻正向螺纹 反向：攻反向螺纹

按这里进入参数设置菜单